## Slide 1
Моделирование сейсмических воздействий на бак с жидкостью.
Выполнил: Д.И. Яреха
Руководитель,
д. ф.-м.н., профессор Д.А. Индейцев
Консультант,
Ассистент к.т.н. В.С. Модестов
Санкт-Петербург, 2021 г.

## Slide 2
Содержание работы
Оглавление
1. Введение
2. Линейно-спектральная теория сейсмостойкости
3. Синтезированная модель сейсмического воздействия СА-482
4. Методика Хаузнера
5. Методика Н.А. Николаенко
6. Расчет конструкций по линейно-спектральной теории сейсмостойкости
7. Расчет по методике Хаузнера
8. Проектировочный расчет конструктивных элементов резервуара
9. Модальный анализ бака с жидкостью в ANSYS
10. Модальный анализ пустого резервуара
11. Заключение
Список использованных источников
2/21

## Slide 3
Цель и задачи исследования
Проведение модального анализа, поиск собственных частот и форм колебаний жидкости в резервуарах с жесткими стенками
Изучение и сравнение разных методов подхода к моделированию жидкости в резервуаре
Анализ напряженно-деформированного состояния конструкции резервуара.
Общую цель можно определить как исследование и верификация методов расчета связанных гидроупругих колебаний резервуара с жидкостью с целью оценки резервуара на сейсмостойкость
Актуальность
Проблема обеспечения прочности цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов имеет важное значение и является весьма актуальной
3/21

## Slide 4
Модельная задача
Рассмотрим собственные частоты и формы цилиндрической оболочки, закрепленной на обоих концах. L=8 м, h=6 мм, R=2.5 м. Материал бака – конструкционная сталь.
Граничные условия на верхнюю и нижнюю грань: в заделке отсутствуют прогибы и невозможен поворот сечения
Пусть в качестве координат на срединной поверхности цилиндрической оболочки выбрана координата вдоль образующей и длина дуги в окружном направлении. Уравнения колебаний круговой цилиндрической оболочки в перемещениях имеют вид:
И. А. Биргер, Я. Г. Пановко, Прочность, устойчивость, колебания, Справочник в трех томах, Том 3, Москва, Машиностроение, 1968, стр. 437
4/21

## Slide 5
Модельная задача
Конечно-элементная постановка:
Количество элементов | Количество узлов
2783 | 2860
Рассмотрим собственные частоты и формы цилиндрической оболочки, закрепленной на обоих концах. Длина оболочки равна 8 м, ее толщина 6 мм, а радиус 2.5 м
Граничные условия на верхнюю и нижнюю грань: в заделке отсутствуют прогибы и невозможен поворот сечения
Материал оболочки – конструкционная сталь с параметрами:
Тип элемента бака – SHELL181
5/21

## Slide 6
Расчет цилиндрической оболочки
Форма колебаний | Теория | ANSYS | Отклонения, %
1,2 | 17.687 |  | 2
3,4 | 18.805 |  | 1.1
5,6 | 19.1344 |  | 2.38
Форма колебаний | Теория | ANSYS | Отклонения, %
1,2 | 17.687 |  | 2
3,4 | 18.805 |  | 1.1
5,6 | 19.1344 |  | 2.38
Рассмотрим собственные формы колебаний оболочки, в том числе вид сверху. Сравним результаты с аналитическим решением.
6/21

## Slide 7
Модальный анализ цилиндрического резервуара
Рассмотрим собственные частоты и формы колебаний бака без жидкости под действием силы тяжести. Высота оболочки – 8м, радиус – 2.5 м, толщина стенки – 6 мм.
Граничные условия:
Материал бака – конструкционная сталь с параметрами:
Тип элемента бака – SHELL181
Количество элементов | Количество узлов
2783 | 2860
7/21

## Slide 8
Основные параметры бака:
r
Высота резервуара – 8 м, толщина стенки – 6 мм.
Модальный анализ бака с жидкостью
460 | 250 | 200 | 7850
минимальное значение временного сопротивления при расчетной температуре минимальное значение предела текучести при расчетной температуре модуль упругости при расчетной температуре плотность |  |  | 
460 | 250 | 200 | 7850
Вертикальный резервуар изготовлен из стали.
Вертикальный резервуар относится к II категорий сейсмостойкости. Допускаемые напряжения рассчитаны в соответствии с ПНАЭ Г-7-002-86:1,5=251 МПа.
Материал жидкости – вода с параметрами:
8/21
Уравнение Лапласа:
Граничные условия:
Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе И.В., Теоретическая механика Часть 1, 1963, стр 489

## Slide 9
Свободная поверхность
Область закрепления
Модель бака с описанием жидкости с помощью КЭ
Shell 181
Fluid 80
Наличие жидкости в резервуаре приводит к изменению собственных частот и форм конструкции.
Оценить значения собственных частот свободных колебаний жидкости можно оценить по формуле:
Где g – ускорение свободного падения, R – радиус бака, , h- уровень воды, - постоянные,
9/21
Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость, 1998, стр. 197

## Slide 10
Модальный анализ с использованием элемента fluid80
Форма колебаний | Теория | ANSYS | Отклонения, %
1,2 | 0.4276 |  | 3.9
3,4 | 0.7278 |  | 7.2
Форма колебаний | Теория | ANSYS | Отклонения, %
1,2 | 0.4276 |  | 3.9
3,4 | 0.7278 |  | 7.2
10/21

## Slide 11
Модальный анализ бака с жидкостью
Как мы видим, наличие жидкости в резервуаре приводит к изменению собственных частот и форм конструкции. Появляются более низкие собственные частоты бака, а также частоты жидкости.
11/21

## Slide 12
Методика Хаузнера
12/21

## Slide 13
Модель бака с описанием жидкости по методике Хаузнера
13/21

## Slide 14
Первая собственная форма колебаний
Модальный анализ на основе методики Хаузнера
6
14/21
Исследование зависимости первой собственный частоты от относительной глубины резервуара.
Аналитическое выражение для первой частоты:
- относительная глубина резервуара

## Slide 15
    Синтезированная модель сейсмического воздействия СА-482
Синтезированная акселерограмма и ее действительные спектры ответа при
15/21

## Slide 16
Импульсивное и конвективное давление на стенки:
16/21
Импульсивное и конвективное давление на днище сосуда
Рассчитанные эпюры гидродинамических давлений
Расчетные эпюры гидродинамических давлений
На днище
На стенки

## Slide 17
Результаты по методике Хаузнера
Распределение напряжений
Распределение напряжений вдоль образующей
В качестве расчетных напряжений рассматривается интенсивность напряжений от мембранной составляющей.
Наибольшие напряжения наблюдаются вблизи опоры и не превышают 25.608 МПа, что не превышает допускаемых напряжений.
17/21

## Slide 18
Методика Николаенко
резервуар абсолютно жесткий;
жидкость, заполняющая резервуар, обладает вязкостью;
сейсмическое движение основания является случайным процессом по времени или
импульсивным;
рассматривается переходный процесс колебания жидкости в резервуаре и считается, что длительность землетрясения составляет 30 сек
рассматриваются горизонтальные движения резервуара.
В России вопросу сейсмостойкости резервуара посвящены работы Н.А. Николанко. Формулы в этой методике рассчитаны из следующих предположений:
Весь расчет резервуара на сейсмическое воздействие разбит на три основных этапа:
Определение высоты волны - ;
Определение гидродинамического давления;
Нахождение контурного давления на днище (для расчета фундамента под резервуар).
18/21
Николаенко Н. А. Рекомендации по расчету резервуаров и газгольдеров на сейсмические воздействия, стр. 5

## Slide 19
Модель бака с описанием жидкости по методике Николаенко
Эпюры распределения гидродинамического давления жидкости в цилиндрическом резервуаре
Распределение деформаций и напряжений в резервуаре.
19/21

## Slide 20
Методика | Допускаемые напряжения, Мпа | Расчетные значения напряжений, МПа
Методика Хаузнера | 251 | 25.608
Методика Николаенко | 251 | 23.873
Методика | Допускаемые напряжения, Мпа | Расчетные значения напряжений, МПа
Методика Хаузнера | 251 | 25.608
Методика Николаенко | 251 | 23.873
Сравнение полученных мембранных напряжений
20/21
Как мы видим, разные постановки дали похожий результат
Также посчитаны силы и моменты, действующие на опору: F=101 КН, M=278 Н*м

## Slide 21
Заключение
21/21
Были исследованы методики решения задач напряженно-деформированного состояния резервуаров, содержащих жидкость, как с помощью специальных методик, так и с помощью МКЭ.
Были проведены:
Модальный анализ пустого резервуара
Модальный анализ заполненного резервуара
Исследование методик учета жидкости
Определение напряжений в баке
В ходе работы было решено, что все рассмотренные методы достаточно хорошо описывают модель.

## Slide 22
Спасибо за внимание!