## Slide 1
Санкт-Петербург
2021
Численное моделирование задач прочности композиционных материалов при помощи метода конечных элементов
Выполнил
студент гр. 3631503/70301
Научный руководитель
Ассистент ВШМиПУ к.ф.-м.н.
Консультант
инженер АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
М.А. Горкин
А.В. Лукин
А.А. Папировский

## Slide 2
1. Актуальность работы
2/25
Углеродные волокна с высокой прочностью на разрыв появились в конце 1950-х годов. Их преимущества над традиционными конструкционными материалами, такими как сталь заключались в существенно меньшей плотности и при этом сопоставимыми, а иногда и превосходящими, прочностными характеристиками на разрыв, а высокий модуль упругости сделал выгодным их использование в тех местах, где важна высокая жесткость конструкции.
Вместе с развитием полимерных материалов, в частности с появление эпоксидных смол, стало возможным создание такого класса материалов как полимерные композиционные материалы (ПКМ). В данной работе все исследования проводились для ПКМ армированного однонаправленными углеродными волокнами с полимерной матрицей на основе эпоксидных смол (CFRP – carbon fiber reinforced plastic).
Сегодня материалы данного класса применяются в строительной, аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и других отраслях промышленности.
Введение

## Slide 3
2. Гомогенизация механических свойств
Представляющие собой гетерогенную среду, ПКМ требуют иных методик для численного решениях задач прочности. Одна из таких методик основан на гомогенизации механических свойств ПКМ. Результатом решения задачи гомогенизации ПКМ является переход от гетерогенной структуры к гомогенной с эффективными механическим свойствами.
Этапы гомогенизации механических свойств гетерогенной среды
Определение механических свойств материалов элементов, присутствующих в гетерогенной структуре
Решение 6 основных задач гомогенизации
Вычисление эффективных механических свойств гомогенной среды
Представление гетерогенной структуры в виде элементарной ячейки периодичности на основе элементов из выбранных материалов
3/25

## Slide 4
2. Гомогенизация механических свойств
Формирование ячейки периодичности
Ячейка периодичности имеет форму куба с габаритным размером 0.1 мм.
Ячейка сформирована с учетом 65% наполнения монослоя волокнами.
Материал матрицы – эпоксидная смола 650-32 G/flex Toughened Epoxy
Углеродные волокно марки IM-6
Свойство материала | Волокно | Матрица
Модуль упругости, ГПа | 168 | 1
Коэффициент Пуассона | 0.21 | 0.35
Плотность, кг/м3 | 1780 | 1200
Механические свойства материалов элементов, входящих в состав гетерогенной структуры
4/25

## Slide 5
2. Гомогенизация механических свойств
Гомогенизация материала
Связь между осредненными по объему ячейки напряжениями и эффективными упругими константами устанавливают определяющие соотношения для ортотропной гетерогенной среды
Эффективные модули Юнга и коэффициенты Пуассона связаны следующими соотношениями
5/25

## Slide 6
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 1 – одноосное растяжение перпендикулярно волокну
Постановка задачи
Поле нормальных напряжений [Па]
Поле деформаций
6/25

## Slide 7
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 2 – одноосное растяжение перпендикулярно волокну
Постановка задачи
Поле нормальных напряжений [Па]
Поле деформаций
7/25

## Slide 8
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 3 – одноосное растяжение вдоль волокна
Постановка задачи
Поле нормальных напряжений [Па]
Поле деформаций
8/25

## Slide 9
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 4 – сдвиг в перпендикулярной волокну плоскости
Постановка задачи
Поле касательных напряжений [Па]
Поле сдвиговых деформаций
9/25

## Slide 10
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 5 – сдвиг в параллельной волокну плоскости
Постановка задачи
Поле касательных напряжений [Па]
Поле сдвиговых деформаций
10/25

## Slide 11
2. Гомогенизация механических свойств
Задача 6 – сдвиг в параллельной волокну плоскости
Постановка задачи
Поле касательных напряжений [Па]
Поле сдвиговых деформаций
12/25

## Slide 12
2. Гомогенизация механических свойств
Эффективные механические свойства гомогенизированной среды
Результаты гомогенизации
, МПа | 55886.1
, МПа | 56002.3
, МПа | 222745.8
 | 0.145
 | 0.057
 | 0.228
, МПа | 9906.4
, МПа | 16404.5
, МПа | 16389.0
 | 55886.1
 | 56002.3
 | 222745.8
 | 0.145
 | 0.057
 | 0.228
 | 9906.4
 | 16404.5
 | 16389.0
13/25

## Slide 13
3. Натурный эксперимент
Описание натурного эксперимента
Механические испытания образцов из ПКМ на растяжение регламентируются международным стандартом ASTM D3039. Данные испытания проводятся с целью определения следующих механических свойств: предел прочности на растяжение, модуль упругости на растяжение и деформации при достижении предела прочности.
Для испытания согласно стандарту предполагается использовать образцы с конфигурацией слоев и . Каждый слой является однонаправленным.
Конфигурация слоев | Длина образца | Ширина образца | Толщина образца | Длина незакрепленной области
 | 0.25 м | 0.015 м | 0.001 м | 0.138 м
 | 0.175 м | 0.025 м | 0.002 м | 0.125 м
Конфигурация слоев |  |  |  | 
 | 0.25 м | 0.015 м | 0.001 м | 0.138 м
 | 0.175 м | 0.025 м | 0.002 м | 0.125 м
Геометрические характеристики образцов
14/25

## Slide 14
4. Численное моделирование
Модели образцов
Геометрические характеристики моделей образцов:
1)
Толщина модели образца 2 мм;
2)
Толщина модели образца 1 мм.
15/25

## Slide 15
4. Численное моделирование
Для решения задач методом численного моделирования был использован программный комплекс LS-Dyna в котором реализован метод конечных элементов.
При построении конечно элементных моделей была использована модель материала MAT 54. В параметрах модели материала были заданы механические свойства гомогенизированного материала.
Использовалась динамическая постановка задачи. Время моделирования составляет 5 секунд.
Интегрирование уравнения движения производилось явным методом.
Численное моделирование задач прочности
16/25

## Slide 16
4. Численное моделирование
16
КЭ постановка задачи о растяжении образца с конфигурацией слоев
В качестве граничных условий задается жесткая заделка узлов левой грани образца, для правой грани задается скорость перемещения 1 мм/с и запрет перемещений вдоль осей Y,Z. Достаточна малая скорость перемещения позволяет рассматривать задачу как квазистатическую и использовать явную КЭ постановку задачи.

## Slide 17
4. Численное моделирование
Результаты численного моделирования испытаний образца с конфигурацией слоев
t = 1.16 с
t = 1.17 с
17/25

## Slide 18
4. Численное моделирование
Результаты численного моделирования испытаний образца с конфигурацией слоев
t = 1.16 с
t = 1.17 с
18/25

## Slide 19
4. Численное моделирование
КЭ постановка задачи о растяжении образца с конфигурацией слоев
В качестве граничных условий задается жесткая заделка узлов левой грани образца, для правой грани задается скорость перемещения 1 мм/с и запрет перемещений вдоль осей Y,Z. Достаточна малая скорость перемещения позволяет рассматривать задачу как квазистатическую и использовать явную КЭ постановку задачи.
19/25

## Slide 20
4. Численное моделирование
Результаты численного моделирования испытаний образца с конфигурацией слоев
t = 4.12 с
t = 4.14 с
20/25

## Slide 21
4. Численное моделирование
Результаты численного моделирования испытаний образца с конфигурацией слоев
t = 4.12 с
t = 4.14 с
21/25

## Slide 22
4. Численное моделирование
Зависимости напряжений от деформаций
22/25
Зависимость для образца
Зависимость для образца

## Slide 23
4. Численное моделирование
Конфигурация слоев, механическое свойство | Натурные испытания | При численном моделировании испытаний | Погрешность
, предел прочности , МПа | 59 | 51 | 14%
, модуль упругости , МПа | 8964 | 9444 | 5%
, деформация при разрушении | 6.6Е-3 | 5.4Е-3 | 18 %
Конфигурация слоев, механическое свойство | Натурные испытания | При численном моделировании испытаний | Погрешность
 | 59 | 51 | 14%
 | 8964 | 9444 | 5%
 | 6.6Е-3 | 5.4Е-3 | 18 %
Анализ результатов численного моделирования
, предел прочности , МПа | 2363 | 2539 | 8%
, модуль упругости , МПа | 162515 | 158688 | 3%
, деформация при разрушении | 1.36Е-2 | 1.6Е-2 | 18 %
 | 2363 | 2539 | 8%
 | 162515 | 158688 | 3%
 | 1.36Е-2 | 1.6Е-2 | 18 %
23/25

## Slide 24
5. Заключение
Заключение:
Поставлены и решены задачи гомогенизации гетерогенной структуры полимерного композиционного материала
Используя гомогенизированный ортотропный материал с эффективными механическими характеристиками были поставлены и решены задачи прочности в динамической постановке
В результате решения задач прочности были получены механические характеристики композиционного материала
24/25

## Slide 25
Спасибо за внимание
25/25