## Slide 1
Выпускная квалификационная работа бакалавра
Простые способы расчета параметров типовых регуляторов для одномерных и многомерных объектов промышленной автоматики
Выполнил
студент гр.3631503/70301 М.А. Иус
Руководитель
профессор, ст.научн. сотр Л. М. Яковис
Санкт-Петербург
2021
1/25

## Slide 2
Цели и задачи
Цель работы: провести исследование применимости метода динамической компенсации для настройки типовых ПИ- и ПИД-регуляторов применительно к односвязным и многосвязным объектам
Задачи:
Исследование границ применимости компенсационного метода для систем с инерционными объектами с запаздыванием и колебательными объектами.
Исследование способов повышения эффективности компенсационного метода применительно к задаче управления в условиях случайных возмущений.
Исследование применимости комбинированного метода для многосвязных систем и его реализации в программном комплексе MIMO-master.
2/25

## Slide 3
ПИД-регулятор
Имеет широкое применение благодаря своим свойствам:
Универсальность
Простота
Надежность
Но при этом качество настройки регуляторов часто далеко от наилучшего
3/25

## Slide 4
Метод динамической компенсации
Синтез регулятора таким образом, чтобы обеспечить поведение системы идентичное некоторой эталонной системе
4/25

## Slide 5
Формулы нахождения типового регулятора для компенсационного метода
5/25

## Slide 6
Поисковая процедура нахождения наилучших параметров регулятора
Рассматриваемые в работе альтернативные параметры регулятора находятся с помощью поисковой процедуры с последовательным приближением
Быстрый перебор в определенной области параметров
Нахождение набора параметров регулятора с минимальным значением ИКК
Уменьшение поисковой зоны и переопределение ее вокруг найденных параметров
Найденные наилучшие параметры
6/25

## Slide 7
Модель инерционного звена первого порядка с запаздыванием
Для демонстрации работоспособности метода продемонстрируем его работу на примере модели инерционного звена первого порядка с запаздыванием
Эффективность управления оценивается по значению интегрального квадратичного критерия
7/25

## Slide 8
Инерционное звено первого порядка с запаздыванием ПИ-регулятор
 | Компенсационный метод | Поисковый метод
Kи | 0.3715 | 0.2626
Kп | 1.4860 | 1.6653
ИКК | 1.5310 | 1.4910
Относительный проигрыш по ИКК ~ 2,6%
8/25

## Slide 9
Инерционное звено первого порядка с запаздыванием ПИД-регулятор
 | Компенсационный метод | Поисковый метод
Kи | 0.3715 | 0.3651
Kп | 1.6265 | 2.1032
Kд | 0.562 | 0.8430
ИКК | 1.3532 | 1.2640
Относительный проигрыш по ИКК ~ 7%
9/25

## Slide 10
Применение компенсационного метода к более сложным системам
Объект управления с ПФ 2 порядка
Синтезированный регулятор
Компенсационный метод
Объект управления с ПФ 2 порядка
Синтезированный регулятор
Компенсационный метод
Аппроксимирование ПФ 2-го порядка ПФ 1-го порядка с запаздыванием
НО: Теряется важная информация о свойствах объекта, что может привести к ухудшению качества управления
10/25

## Slide 11
Модель с передаточной функцией, полученной последовательным соединением двух передаточных функций первого порядка
Производится исследование зависимости качества управления от соотношения параметров Т1 и Т2
а=Т2/Т1
Критерий качества – минимальность значения ИКК
11/25

## Slide 12
Модель с передаточной функцией, полученной последовательным соединением двух передаточных функций первого порядка
Результаты аппроксимации различных вариантов модели звеном первого порядка с запаздыванием
a = 0.2
a = 1
a = 2.3
a = 3.5
12/25

## Slide 13
Модель с передаточной функцией, полученной последовательным соединением двух передаточных функций первого порядка
Зависимость качества управления от соотношения Т1 и Т2 для ПИ-регулятора
13/25

## Slide 14
Модель с передаточной функцией, полученной последовательным соединением двух передаточных функций первого порядка
Зависимость качества управления от соотношения Т1 и Т2 для ПИД-регулятора
14/25

## Slide 15
Расчет типовых регуляторов для объектов второго порядка с колебательными переходными процессами
Производится исследование зависимости качества управления от соотношения параметров a=b/√c
Критерий качества – минимальность значения ИКК
15/25

## Slide 16
Модель с передаточной функцией, полученной последовательным соединением двух передаточных функций первого порядка
Результаты аппроксимации различных вариантов модели звеном первого порядка с запаздыванием
a = 0.25
a = 0.775
a = 1.3
a = 1.9
16/25

## Slide 17
Зависимость качества управления от параметра а для ПИ-регулятора
Расчет типовых регуляторов для объектов второго порядка с колебательными переходными процессами
Потеря работоспособности метода при а<0.6
Нестабильная зона при 0.6<a<1.2 – зависит от качества аппроксимации
17/25

## Slide 18
Зависимость качества управления от параметра а для ПИД-регулятора
Расчет типовых регуляторов для объектов второго порядка с колебательными переходными процессами
Потеря работоспособности метода при а<0.8
Нестабильная зона при 0.8<a<1.2 – зависит от качества аппроксимации
18/25

## Slide 19
Настройка регулятора с учетом вероятностных характеристик случайных возмущений
В том случае, если характер случайных возмущений может быть охарактеризован с помощью дисперсии и корреляционной функции заданного вида, возможно увеличить эффективность компенсационного метода путем учета этого характера.
19/25

## Slide 20
Формируются три набора характеристик регулятора:
Настройка поисковым методом по ступенчатому воздействию
Настройка компенсационным методом
Настройка специальным компенсационным методом, учитывающим характер возмущений
Chart: Значение эталонных Ки для ПИ-регулятора
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 | 0.5515 | 0.5939 | 0.6242 | 0.6363 | 0.6545 | 0.6606 | 0.6666 | 0.6727 | 0.6787 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6909
Chart: Значения эталонных Ки и Кп для ПИД-регулятора
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ки | 0.5515 | 0.6242 | 0.6606 | 0.6848 | 0.709 | 0.7212 | 0.7333 | 0.7333 | 0.7454 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575
Кп | 0.6545 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6242
Настройка регулятора с учетом вероятностных характеристик случайных возмущений
20/25

## Slide 21
Настройка регулятора для компенсации воздействий заданной модели
ПИ-регулятор
ПИД-регулятор
Эффективность специального компенсационного метода для ПИД-регулятора больше, чем для лучших настроек по ступенчатому воздействию
21/25

## Slide 22
Использование комбинированного метода для настройки многосвязных систем
Вспомогательный объект | Вспомогательный регулятор
22/25

## Slide 23
Использование комбинированного метода для настройки многосвязных систем
Данная система представляет собой описание системы управления дистилляционной колонной, производящей процесс отделения метанола от воды.
Наблюдаются различные запаздывания по разным контурам, что усложняет настройку регулятора
23/25

## Slide 24
Метод | Значение ИКК | Относительный проигрыш (от К.О)
Комбинированный (r по Бристолю) | 0.1104 | 24%
Комбинированный (r перебором) | 0.0900 | 1%
Комбинированный (без учета связей) | 0.1629 | 83%
Автономный оптимальный | 0.2779 | 212%
Осторожный оптимальный | 0.1052 | 18%
Комбинированный оптимальный | 0.0890 | 
Метод | Значение ИКК | Относительный проигрыш (от К.О)
Комбинированный (r по Бристолю) | 0.0926 | 30%
Комбинированный (r перебором) | 0.0923 | 28%
Комбинированный (без учета связей) | 0.7315* | Потеря устойчивости
Автономный оптимальный | 0.0744 | 4%
Осторожный оптимальный | 0.0922 | 28%
Комбинированный оптимальный | 0.0716 | 
ПИ-регулятор
ПИД-регулятор
Комбинированный метод, реализованный в MIMO-master, дает приемлемые по качеству управления настройки регулятора
24/25

## Slide 25
Выводы
1. Компенсационный метод может применяться в качестве метода быстрого нахождения субоптимальных параметров регулятора для систем промышленной автоматики.
2. В случае систем первого порядка с запаздыванием проигрыш составляет 4-7%
3. Для систем второго порядка метод может применяться с помощью аппроксимации объекта звеном первого порядка с запаздыванием. Падение эффективности при этом, в зависимости от параметров объекта, может составлять до 20-40%
4. Учет характера входящих воздействий позволяет увеличить эффективность ПИД-регулятора
5. Комбинированный метод может быстро получать приемлемые настройки для многосвязных систем
25/25